Kühl- und Tiefkühlzellen/kombinierte Zellen

ROMA Kühl- und Tiefkühlzellen bestehen aus kontinuierlich gefertigten und bauaufsichtlich zugelassenen Sandwichelementen. Die Verbindung der Elemente erfolgt wärmebrückenfrei mittels Nut- und Federverbindung. Bei Tiefkühlzellen ist sowohl ein entsprechend dimensionierter Druckausgleich als auch die Türrahmenheizung inkludiert.

Außenmaße:	     x      x      mm

Innenmaße:	(Kühl-/Tiefkühlraum   	     x      x      mm)

(Kühl-/Tiefkühlraum 1	     x      x      mm)	= Bedarfsposition

(Kühl-/Tiefkühlraum 2	     x      x      mm) 	= Bedarfsposition

Dämmung:         ________ mm

mm PU (PIR) Hartschaum nach DIN EN 13165 mit einem Raumgewicht von ca. 40 kg/m³.

Wärmeleitfähigkeit: λ  0,019 W/mK nach DIN EN 12667-2001, absolut FCKW- und HFCKW-frei.

Brandschutz nach DIN EN 13501-1: B-s1, d0, entspricht der Baustoffklasse B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102-1.

Zulassungsbescheid vom Institut für Bautechnik Berlin, Zulassungsnummer Z-10.4-549.

Lieferbare Dämmdicken:

| Dämmdicke | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Wert nach DIN EN 14509 mit Fuge (W/m²K) | 0,338 | 0,247 | 0,196 | 0,162 | 0,139 | 0,114 | 0,096 | 0,087 |

Deckschichten:

Beidseitig verzinktes Stahlblech 0,6 mm dick, Oberfläche mit Polyesterlackbeschichtung 25 (m. Farbton RAL 9010 reinweiß, mit heißkaschierter Folie für optimalen Schutz der Oberfläche bei Transport, Handling und Montage.

Elementverbindung:

Die einzelnen Elemente werden mittels Nut-und Federverbindung optimal miteinander verbunden.

Die Fugen werden bei der Montage mit ROMASIL (Silikon) versiegelt, um eine hermetische Dichtigkeit zu gewährleisten.

Boden (Ausführung mit Bodenelementen):

Bedingt durch den konstruktiven Aufbau sind Böden im Bedarfsfall bzw. bei Nutzungsänderung einfach und ohne Abbau der Zelle zu tauschen. Die Dämmdicke entspricht der tatsächlichen Dämmung und wird nicht durch die Druckverteilplatte reduziert.

- Ausführung Aluminium-Raupenblech

Innenboden aus Alu-Raupenblech 2 / 2,5 mm auf einer druckverteilenden Hart-PU-Platte verschraubt, Bodenunterseite gegen Eindringen von Feuchtigkeit mit verzinktem Stahlblech kaschiert. Der gesamte Boden steht auf Hart-PU-Leisten, die eine Unterlüftung des Zellenbodens gewährleisten. Bodenbelastung bei gleichmäßiger Lastverteilung ca. 40.000 N/m². Punktlast für gummibereifte Räder 1.000 N pro Rad bei minimalem Raddurchmesser von 200 mm (Auflagefläche > 4 cm²). Die Radlasten beim Bäckereirad sind im Einzelfall zu prüfen, da diese primär auf Erfahrungswerten beruhen.

Zusätzliche Bodenvarianten stehen zur Auswahl:

| Oberfläche Zellenboden | Radlast in N > 1 cm² Bäckereirad | Radlast in N > 4 cm² Gummirad | Flächenlast in N/m² | Rutschhem- mung gem. DIN 51130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alu-Raupenblech 2,5 / 4 mm | 400 | 2.000 | 40.000 | R10 |
| Alu-Raupenblech 3,5 / 5 mm | 800 | 3.500 | 40.000 | R10 |
| Edelstahl TRI 2,0 mm | 400 | 2.000 | 40.000 | R11-R13 |
| Edelstahl TRI 2,0 mm | 1.000 | 3.500 | 40.000 | R11-R13 |
| Edelstahl gebürstet 2,0 mm | 400 | 2.000 | 40.000 |  |
| Edelstahl gebürstet 2,0 mm | 1.000 | 3.500 | 40.000 |  |
| Edelstahl blank 3,0 mm | 600 | 2.500 | 40.000 |  |
| Edelstahl blank 3,0 mm | 1.500 | 4.000 | 40.000 |  |
| Edelstahl Mandorla 3 / 4,5 mm | 1.000 | 5.000 | 40.000 | R12 |
| Edelstahl Mandorla 3 / 4,5 mm | 2.000 | 10.000 | 40.000 | R12 |
| Romanit 9 mm | 400 | 2.000 | 40.000 | R11 |
| Romanit 9 mm | 800 | 3.500 | 40.000 | R11 |
| Romanit 9 mm | 1.000 | 5.000 | 40.000 | R11 |

Die Bodenbeläge Edelstahl TRI 2,0 mm und Edelstahl gebürstet 2,0 mm sind auch mit 40 mm Hochkantung und verschweißten Ecken lieferbar. Die Stoßfugen sind stumpf gestoßen oder verschweißt erhältlich.

Die unterschiedlichen Werte bei gleichen Oberflächen sind auf unterschiedliche Ausführungen der Druckverteilerplatte zurückzuführen. Bodenpaneele sind mit eingeschäumten Vakuumpads lieferbar, um die Aufbauhöhe zu reduzieren.

- Boden (Ausführung ohne Bodenelemente):

Die Wandelemente werden in ein Aufnahme-U-Profil aus Kunststoff gestellt, das wiederum am Boden

festgedübelt wird. Alternativ können sie verklebt werden. Materialstärke U-Profil 3,00 mm.

Begehungstüren:

- Ausführung Drehtüren:

St. 1-flg. oder 2-flg. (Tief)Kühlraum-Drehtür(en), lichtes Maß (B X H):           x            mm, nach außen öffnend.

Das Türblatt ist flächenbündig mit der Zarge ausgeführt, mit PUR-Hartschaum geschäumt und mit verzinktem Stahlblech mit Polyesterlackbeschichtung RAL 9010 verkleidet. Presshebelverschluß mit Profilzylinder und innerer Notauslösung, steigende Türbänder. Mit ringsumlaufender, leicht austauschbarer Hohlkammer-Gummidichtung. Thermisch getrennte Zargenkonstruktion aus Edelstahl 2 mm WNR 1.4301, Oberfläche gebürstet. Die Drehtüren sind bei Tiefkühlung serienmäßig mit einer Rahmenheizung (220 Volt) ausgestattet, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder links. Türblattstärke 60, 100 oder 140 mm.

- Ausführung Schiebetüren für Kühlung und Tiefkühlung:

St. 1-flg. Kühl-/Tiefkühlraum-Schiebetür(en), lichtes Maß (B x H):           x              mm. Das Türblatt ist mit PUR-Hartschaum geschäumt und mit verzinktem Stahlblech mit Polyesterlackbeschichtung in RAL 9010 verkleidet. Abgerundete Laufschiene aus eloxiertem Aluminium für starke Beanspruchung.

Rahmen als Klemmrahmen gefertigt mit 2 mm dickem Klemmprofil aus Edelstahl 2 mm WNR 1.4301, Oberfläche gebürstet. Mit ringsumlaufender, leicht austauschbarer Hohlkammer-Gummidichtung.

Abdrückhebel außen aus Edelstahl, innerer Notauslösehebel aus Zinkdruckguss.

Die Tiefkühlraum-Schiebetüren sind mit einer Rahmenheizung (220 Volt) ausgestattet.

Türblattstärke 100 oder 140 mm.

Die Schiebetüren sind optional mit E-Automatik und/oder Schloss lieferbar.

- Ausführung Schiebetüren für Kühlung:

St. 1-flg. Kühlraum-Schiebetür(en), lichtes Maß (B x H):           x              mm. Das Türblatt ist mit PUR-Hartschaum geschäumt und mit verzinktem Stahlblech mit Polyesterlackbeschichtung in RAL 9010 verkleidet. Laufschiene aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 3 mm dick.

Thermisch getrennter Rahmen 2 mm dickem Klemmprofil aus Edelstahl 2 mm WNR 1.4301, Oberfläche gebürstet. Mit ringsumlaufender, leicht austauschbarer Hohlkammer-Gummidichtung. 
Alu-Griffleiste außen, Muschelgriff innen.

Türblattstärke 60 mm.

Die Schiebetür ist optional mit Bolzenschließung lieferbar.

Ausführung sämtlicher Türen in Sonderfarbe/Edelstahl:

Unsere Türen sind in RAL-Sonderfarbe bzw. anstatt in 25 µm auch in 55 µm PET oder in 150 µm Hart-PVC-Beschichtung (siehe ROMA-Farbkarte) und in Edelstahl gebürstet, kreismattiert und mustergewalzt 5WL erhältlich.

Zubehör/Sonderausstattung:

St. Feuchtraumleuchte(n) mit Röhre. Wahlweise mit oder ohne Schalter und Kontrolllampe

St. Analoge(r) Fernthermometer, geeichte Ausführung, 60 mm Durchmesser, -40/+15 °C, neben KR-Tür eingebaut

lfm. Rammschutzleiste(n) aus Kunststoff-Polyethylen, Farbe Weiß, 100 x 10 mm, (innen/außen)

ein- oder mehrreihig, umlaufend an Wandelementen/Türblatt mit Edelstahlschrauben befestigt, Kanten abgeschrägt

Wahlweise sind weitere Rammschutzformate erhältlich: 150 x 20 mm, 200 x 10 mm, 200 x 20 mm.

St. Deckenschräge(n) an der Kühlzelle, Maße ca.             x             x            mm

St. Deckensprung/Deckensprünge 2-seitig oder 3-seitig, Maße ca.             x             x            mm

St. Deckenabhängung(en)

St. Wandschräge(n), Maße ca.             x             mm

St. Pfeilerverkleidung(en) 3-seitig oder 4-seitig, Maße ca.             x             mm

St. Eckaussparung(en), Maße ca.             x            mm

St. Leibungsverkleidung(en) Maße ca.             x             mm

St. Kühl-/Tiefkühlraum- Drehtür(en) mit Eckplatzierung

St. Sichtfenster in Kühlraum oder Türflügel eingebaut, Maße (B x H)            x              mm, 2-fach starr verglast mit Wärmeschutzverglasung, unbeheizt

St. Sichtfenster in Tiefkühlraum oder Türflügel eingebaut, Maße (B x H)            x              mm, 2-fach starr verglast mit Wärmeschutzverglasung, beheizt

Die Sichtfenster sind wahlweise mit Splitterschutzfolie 1-seitig/2-seitig oder mit VSG-Glas erhältlich.

St. Auffahrkeil(e) einteilig/mehrteilig, passend zu der jeweiligen Drehtür/Schiebetür sowie passend zu der jeweiligen Bodenlast. Erhältlich in Aluminium- und Edelstahl-Oberfläche.

St. Leerzarge(n), lichtes Maß (B X H):             x             mm

St..seitliche Wandanschlussblende(n), geschlossen oder gelocht

St. Türanschlussblende(n) 3-seitig

St. Deckenanschlussverblendung(en)

St. Unterlüftungsverblendung(en), geschlossen oder gelocht

St. Einbau Kühl-/Tiefkühlaggregat(e) (Huckepackgerät, Bereitstellung auf Baustelle)

St. Kühl-/Tiefkühlraum Luke verschraubbar

St. 1-flg. Kühl-/Tiefkühlraum Luke mit Lukenschnappverschluss oder mit Presshebel, mit CNS-Sicherungskette

St. Türkontaktschalter berührungslos

St. Streifenvorhang/Streifenvorhänge für Kühl-/Tiefkühlraum-Drehtür/Schiebetür,

lichtes Maß (BxH)           x              mm. Wahlweise starr oder seitlich schiebbar, vor Sturz oder unter Sturz.

St. Regaleinrichtung(en)

St. Tür(en) einwärts aufgehend

St. Pendeltür(en) 1-flg./2-flg.

St. Glasentnahmetür(en) 1-flg./2-flg.

St. Backloader Rutschregalsystem(e), passend zu Glasentnahmetür

St. Durchbruch/Durchbrüche für Kälte-/Elektroleitungen

St. Unterfrierschutzheizung(en)